ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ

1.  ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Для разведчиков, действующих в тылу противника, ориентирование на местности является одним из важных условий обеспечения жизнедеятельности и успешного выполнения поставленных задач.

Ориентироваться - значит определить своё местоположение на местности (точку стояния или направление движения) относительно сторон горизонта, окружающих местных предметов и форм рельефа.

Ориентирование на местности может осуществляться по карте, компасу, небесным светилам, местным предметам и формам рельефа. Каждый разведчик должен уметь быстро ориентироваться на различной местности и в любых метеоусловиях. Для ориентирования надо уметь находить расположение сторон горизонта, определять направление на окружающие местные предметы (детали рельефа) и измерять расстояния. Местные предметы и детали рельефа, относительно которых определяется своё местоположение, называются в этом случае ОРИЕНТИРАМИ.

Ориентиры подразделяют на площадные, линейные и точечные.

К площадным ОРИЕНТИРАМ относятся населенные пункты, отдельные массивы леса, озера, болота и другие объекты, занимающие большие площади.

ЛИНЕЙНЫЕ ОРИЕНТИРЫ - это местные предметы и формы рельефа, имеющие большую протяженность при сравнительно небольшой ширине, например, дороги, реки, каналы, линии электропередач, узкие лощины и т.п.

К ТОЧЕЧНЫМ ОРИЕНТИРАМ относятся постройки башенного типа, трубы заводов и фабрик, ретрансляторы, мосты, путепроводы, перекрестки дорог, ямы, карьеры и другие местные предметы и формы рельефа, занимающие небольшую площадь.

2.  ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ДЕСАНТИРОВАНИИ

В районе площадки приземления местность должна изучаться с особой тщательностью.

Непосредственно перед выброской через командира группы и штурмана уточни боевой курс самолета (вертолета) во время выброски с тем, чтобы при снижении на парашюте и после приземления сразу определить стороны горизонта по курсу уходящего самолета (вертолета) и направление на  пункт сбора. Еще находясь в воздухе, по видимым на земле ориентирам большой площади (озера, реки, рощи, населенные пункты) определи местоположение пункта сбора и ориентировочную величину угла (в градусах) между курсом уходящего самолета и направлением на пункт сбора.

Приземлившись, выбери хорошо заметный ориентир в сторону движения на пункт сбора. Если нет возможности это сделать, наметь подручными предметами направление в сторону уходящего самолета (вертолета), быстро приведи себя в боевую готовность, собери и замаскируй парашют. Затем внеси поправку к направлению уходящего самолета,  определенную при снижении, наметь маршрут движения на пункт сбора и выдвигайся в этом направлении.

Рис.1  Ориентирование разведчика при десантировании:

а)  в воздухе, при снижении;

б) после приземления;

3.  ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО КОМПАСУ

Наиболее распространены компас системы Адрианова, артиллерийский и спортивный компасы, «Турист-2».

Компас Адрианова  позволяет производить отсчет в градусах и в тысячных. Надписи на неподвижной шкале градусных делений (цена деления 30) даны по часовой стрелке через 150, а тысячные - в обратном направлении через 500 тысячных (5-00). Визирное приспособление подвижно.

Взаимное расположение сторон горизонта показано на рис.2

Рис.2  Взаимное расположение сторон горизонта.

Чтобы определить стороны горизонта по компасу Адрианова, необходимо придать ему горизонтальное положение, отпустить тормоз стрелки и установить компас так, чтобы нулевое деление шкалы компаса (С) было против северного конца стрелки.  В этом случае деление на шкале С (00) покажет направление на север, В (900) - на восток, Ю (1800) - на юг, З (2700) - на запад.

Рис.3  Компас Адрианова:

1 - корпус; 2 - лимб; 3 - магнитная стрелка; 4 - визирное приспособление;

5 - указатель отсчета; 6 - тормоз.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОМПАС (рис.4) отградуирован только в тысячных, с ценой деления 100 тысячных (1-00), по ходу часовой стрелки. Визирное приспособление неподвижно, а вращается шкала (лимб), что позволяет не меняя  положения корпуса компаса, быстро совмещать нулевые деления лимба с  северным концом магнитной стрелки. Зеркало на откидной крышке позволяет при визировании на предмет контролировать ориентирование компаса и производить отсчет по лимбу.

Рис.4  Артиллерийский компас:

1 - корпус; 2 - корпус лимба; 3 - угломерная шкала (лимб); 4 - крышка с зеркалом а, вырезом б для визирования, защелкой в; 5 - магнитная стрелка; 6 - выступ тормозного рычага стрелки.

Подобным образом устроен и компас «Турист-2». Надписи шкалы лимба в этом компасе даны в градусах, цена одного деления 50.

Удобен для пользования разведчиков СПОРТИВНЫЙ КОМПАС (рис.5), стрелка которого помещена в специальную жидкость,  поэтому она быстро успокаивается и почти не колеблется при движении.

Рис.5  Спортивный компас:

1 - магнитная стрелка; 2 - лимб; 3 - шагомер; 4 - увеличительное стекло; 5 - линейка.

ВНИМАНИЕ! При определении сторон горизонта отходи от линии электропередачи, железнодорожного полотна, боевой техники и крупных металлических предметов на расстояние 40-50 метров, т.к. под влиянием сильных электромагнитных полей или близко расположенных металлических предметов стрелка отклоняется от направления  вдоль магнитного меридиана.

4.  ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО НЕБЕСНЫМ СВЕТИЛАМ

1. По положению Солнца.

Приблизительное (глазомерное) определение сторон горизонта по Солнцу  производится с учетом времени определения. При этом исходят из того, что в Северном полушарии Солнце  примерно находится (по декретному времени):

- в 7 часов - на востоке;

- 13 часов - на юге;

- в 19 часов - на западе (среднее перемещение Солнца в течение  1 часа равно ) 150.

Пример. Время 15 часов. Определить направление на север. 15 часов - это значит 2

часа после полудня. За 2 часа  солнце переместилось от направления на юг

на 300 по  часовой стрелке (2х15). Значит, полуденная линия проходит

на 300 влево от направления на Солнце в   данный момент, а направление на

север -  противоположно ему.

- По Солнцу и часам.

Держа часы в горизонтальном положении, поверни их так, чтобы часовая стрелка своим острием была направлена в сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой и направление на цифру 1 циферблата раздели пополам. Биссектриса этого угла укажет приблизительное направление на юг.

Рис.6  Определение сторон горизонта по солнцу и часам:

а) - до 13 часов;                        б) - после 13 часов.

3. По Полярной звезде.

Направление на Полярную звезду всегда соответствует направлению на север. Чтобы найти Полярную звезду:

- найди созвездие Большой Медведицы (оно имеет вид ковша из семи хорошо

заметных звезд);

- через две крайние звезды ковша мысленно проведи линию, отложи на ней

примерно пять отрезков, равных расстоянию между этими звездами. Конец

пятого отрезка укажет положение Полярной звезды.

Полярная звезда может служить надежным ориентиром для выдерживания направления движения, так как её положение на небосклоне с течением времени практически не меняется. Точность определения направления по Полярной звезде составляет 2-30.

Рис.7  Определение сторон горизонта по Полярной звезде.

4. По Луне.

В полнолуние стороны горизонта  можно определить с помощью часов так же, как и по Солнцу (табл.1).

Таблица 1.

| Стороны горизонта | В первую четверть | В полнолуние | В последнюю четверть |
| --- | --- | --- | --- |
| Восток Юг Запад | - в 19 ч в 1ч | в 19 ч в 1 ч в 6 ч | в 1 ч в 7 ч - |

Чтобы не ошибаться, когда луна растет, а когда убывает, полезно пользоваться мнемоническим правилом, показанным на  рисунке 8.

Рис.8  Мнемоническое правило для определения сторон горизонта по луне.

5. По признакам местных предметов (рис. 9).

Признаки, обусловленные расположением предметов по отношению к Солнцу:

- кора большинства деревьев грубее на северной стороне, тоньше, эластичнее ( у

березы светлее) - на южной;

- с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками;

- на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны;

- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов; кроме

того, южный скат муравейников пологий, а северный - крутой;

- ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, жёлтеют) с

южной стороны;

- летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с

южной стороны, что можно определить на ощупь;

- у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны;

- в горах южных районов дуб и сосна растут, как правило, на южных склонах; ель, пихта, тис, бук - на северных;

- снег быстрее подтаивает с южной стороны и на южных склонах;

- степные пчелы строят свои жилища из очень прочного материала на камнях или на стенах, обращенных к югу.

Прочие признаки:

- алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирх  обращены на восток, а главные входы расположены с западной стороны;

- алтари католических церквей (костелов) обращены на запад;

- приподнятый конец нижней перекладины креста на куполах христианских церквей обращен к северу, опущенный - к югу;

- двери еврейских синагог и мусульманских  мечетей обращены примерно на север;

- кумирни (языческие молельни с идолами), пагоды, буддийские монастыри

фасадами обращены на  юг;

- в больших лесных массивах просеки прорубают обычно по линиям север-юг и

запад-восток.

Рис.9  Определение сторон горизонта по признакам местных предметов.

5.  ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТАМ

Движение по азимутам - способ выдерживания направления пути (маршрута) с помощью компаса; он применяется при плохой видимости (ночью, в туман и т.п.) и на местности, бедной ориентирами (в лесу, в пустыне и т.п.), а также при отсутствии карт на незнакомой местности.

Движение по азимутам совершается от ориентира до ориентира. Предварительно (до начала движения) подготавливаются необходимые данные:

- на карте намечаются маршруты движения с ориентирами у поворотов;

- определяются магнитные азимуты и длина каждого участка (колена) маршрута.

Для определения  магнитного азимута по карте измеряется дирекционный угол

направления и к  нему прибавляется поправка на магнитное склонение,

указанная на нижнем обрезе карты;

- данные для движения вписываются в таблицу (табл.2), либо записываются

непосредственно на карте или специально составленной схеме (рис.10).

Таблица 2.

Таблица данных для движения по азимуту.

|  | Дирек- | Поправ- | Магнит- | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование ориентира | цион-ные углы, градусы | ка на маг-нитное отклоне-ние, градусы | ные азимуты, градусы | в метрах | в парах шагов |
| 1 - отдельный двор 2 - место, где дорога входит в лес 3 - перекресток дороги и просеки 4 - яма у просеки 5 - дом лесника | 23 338 4 102 | 8 8 8 8 | 15 330 356 94 | 1557 645 1020 705 | 1038 430 680 470 |

Рис.10  Схема  маршрута  для  движения  по азимуту.

Магнитный азимут - горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от северного направления магнитного меридиана до направления на предмет. Его значения могут быть от 00 до 3600.

Дирекционный угол - угол между проходящим через данную точку направлением и линией, параллельной  оси абсцисс.  Его значения могут быть от 00 до 3600.

РАЗВЕДЧИК! Для движения по заданному магнитному азимуту:

1. Установи на шкале компаса против мушки отсчет, равный значению заданного магнитного азимута.

2. Отпустив тормоз магнитной стрелки, поверни компас в горизонтальной плоскости так, чтобы северный конец стрелки установился против нулевого деления шкалы.

3. не меняя положения компаса, заметь на местности по линии визирования через целик и мушку какой-нибудь удаленный ориентир. Направление на ориентир и будет направлением, соответствующим заданному азимуту.

4. Учись  двигаться прямолинейно, особенно на закрытой местности. Так как шаг одной ноги человека меньше шага другой ноги, человек незаметно для себя отклоняется в сторону, если не следить за направлением движения.

5. В движении веди отсчет пройденного расстояния парами шагов или по времени.

6. ЧТЕНИЕ,  КЛАССИФИКАЦИЯ  И  НАЗНАЧЕНИЕ  ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

Топографическая карта - основной графический документ о местности, содержащий точное, подробное и наглядное изображение местных предметов и рельефа. По ним разведчики изучают и  оценивают местность, решают различные задачи, связанные с определением расстояний, углов и площадей, высот, превышений и взаимной видимости.

Полнота, подробность и точность изображения местности на карте зависит прежде всего от её масштаба. Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на карте меньше соответствующей ей длины на местности.

По своим масштабам, основному предназначению топографические карты подразделяются на:

- крупномасштабные (1: 25 000, 1: 50 000);

- среднемасштабные (1: 100 000, 1: 200 000);

- мелкомасштабные (1: 500 000, 1: 1 000 000).

Карта 1: 100 000 - основная карта разведчиков, однако они должны уметь работать и с картами другого масштаба.

ПОДГОТОВКА КАРТЫ К РАБОТЕ включает:

- ознакомление с картой;

- склеивание её листов;

- складывание склеенной карты.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Картографические условные знаки представляют собой применяемые на картах обозначения различных объектов и их качественных и количественных характеристик.

По назначению и геометрическим  свойствам условные знаки подразделяются на:

- линейные - изображают объекты линейного характера, длина которых

выражается в масштабе карты (дороги, нефтепроводы, ЛЭП и др.);

- внемасштабные - изображают объекты, площади которых не выражаются

в масштабе карты;

- площадные - изображают площади объектов, выражающихся  в масштабе

карты (болота, лесные массивы, сады и др.).

Ознакомление с картой заключается в уяснении её  характеристик: масштаба, высоты сечения рельефа, года издания, поправки направления. Эти  данные входят в зарамочное оформление каждого листа карты.

Склеивание карты  выполняют в такой последовательности:

- раскладывают листы карты согласно их номенклатуре и намечают поля, которые требуется срезать;

- срезают намеченные поля, пользуясь острым ножом или лезвием безопасной

бритвы. Обычно у всех листов, кроме крайних справа, срезают правые

(восточные), а также нижние (южные) поля, кроме нижних листов склейки;

- склеивают листы сначала в колонны (снизу вверх), а затем колонны между собой (справа налево).

Рис.11  Склеивание карты

Складывание склеенной карты (рис.12) осуществляют так, чтобы удобно было пользоваться ею без полного развертывания  и носить в полевой сумке. Карта складывается гармошкой. Для этого надо, определив на карте район действий, подогнуть соразмерно с шириной полевой сумки ненужные края и сложить полученную полосу карты так, чтобы сгибы не приходились по линии склейки листов.

Рис.12 Складывание карты «гармошкой».

РАЗВЕДЧИК, ПОМНИ! НА КАРТЫ, КОТОРЫЕ ГРУППА БЕРЕТ В ТЫЛ ПРОТИВНИКА, НАНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ПОМЕТКИ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

7.  ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КАРТЕ

Ориентирование на местности по карте включает:

1. Ориентирование карты.

2. Опознавание ориентиров.

3. Определение точки стояния.

4. Сличение карты с местностью.

1. Ориентирование карты. Ориентировать карту - значит

расположить её в горизонтальной плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона рамки была обращена на север.

Способы ориентирования карты:

а) по линейному ориентиру (рис13): повернуть карту так, чтобы мысленно проведенное от точки стояния направление вдаль условного знака линейного ориентира, например дороги, на  карте совпало с направлением этого ориентира на местности;

Рис.13 Ориентирование карты по  линейному горизонту.

б) по направлению на ориентир (рис.14: карту ориентируют так же, как и по линейному ориентиру; отличие лишь в том, что вместо линейного ориентира используют направление от точки стояния на какой-либо удаленный местный предмет (отдельное дерево, мост и др., то есть точечный ориентир), надежно опознанный на местности и на карте;

Рис. 14  Ориентирование карты по направлению на ориентир.

в) по направлениям на стороны горизонта (рис.15) карту  ориентируют  обычно с помощью компаса; такое ориентирование применяется, когда не определено  свое местоположение на карте или с точки стояния не видно ориентиров.

Рис.15  Ориентирование карты по компасу:

а) - компас установлен на вертикальной линии координатной сетки;

б) - компас установлен на боковой (запасной) стороне рамки карты.

- Опознавание ориентиров. Вначале опознают на местности и ориентированной карте площадные и линейные ориентиры. Если не  удалось опознать общие для карты и местности  ориентиры, следует переместиться, чтобы открылась видимость на другие местные предметы и формы рельефа, и  попытаться опознать эти ориентиры на карте.

- Способы определения на карте точки стояния:

а) по ближайшим ориентирам на глаз  точку стояния определяют по ориентированной карте; вначале опознают на местности и карте 2-3 ближайших ориентира и определяют на глаз расстояние до них; затем по расстояниям с учетом направлений на ориентиры намечают точку стояния на карте.

Рис.16 Определение точки стояния по ближайшим ориентирам.

б) промером расстояния - этот способ применяется при движении вдоль линейных ориентиров (дорог, просек и т.п.) на закрытой местности, в условиях ограниченной видимости и при движении по азимутам измерением расстояния шагами, по времени движения или по спидометру машины;

в) по направлению на ориентир и расстоянию до него точка стояния может быть определена, если на местности и карте опознан только один ориентир. В этом случае ориентируют карту  по компасу с учетом поправки направления, на карте к условному знаку опознанного местного предмета прикладывают линейку, визируют её на ориентир на местности, прочерчивают прямую линию и откладывают на ней расстояние от ориентира. Полученная на линии визирования точка и будет искомой точкой стояния;

г) по створу. Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры). Если разведчик находится на линии створа, местоположение точки стояния на карте может быть определено одним из следующих приемов:

- по створу и линейному ориентиру (рис.17)  - находясь на линейном ориентире (например, дороге) и в створе с двумя местными предметами, прочертить на карте прямую линию через условные знаки местных предметов (ориентиров). Точка пересечения линии створа с дорогой и будет искомой точкой стояния;

Рис.17 Определение точки стояния по створу и линейному ориентиру.

- по створу и боковому ориентиру  (рис.18)  - вначале ориентируют карту по линии створа, а затем, приложив линейку к условному знаку бокового ориентира (например, отдельного дерева), визируют на него и прочерчивают по линейке прямую до пересечения с линией створа. В пересечении линии створа с линией визирования на ориентир и будет находиться точка стояния;

Рис.18 Определение точки стояния  по створу и боковому ориентиру.

- по измеренному расстоянию, которое  откладывают от ближайшего ориентира  по линии створа. Полученная на прямой точка будет точкой стояния;

г) Засечкой точку стояния  можно определять при условии хорошего обзора местности и наличия на ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами. Засечка  по боковому ориентиру выполняется,  как правило, при движении вдоль линейного ориентира. При этом вначале ориентируют карту по линейному ориентиру (например, дороге), опознают на ней хорошо видимый на местности ориентир, прикладывают к условному знаку ориентира линейку и визируют на него. Затем, не изменяя положения линейки, прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным знаком линейного ориентира. Место пересечения прочерченной линии с условным знаком линейного ориентира будет искомой точкой стояния. Этот способ наиболее точен, если направление на боковой ориентир пересекается с направлением движения под прямым углом. Такой способ называется засечкой по перпендикуляру.

Рис.19  Определение точки стояния засечкой по боковому ориентиру.

При засечке по трем ориентирам  (рис.20) карту ориентируют по компасу и опознают на ней и местности три удаленных ориентира. Затем визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по линейке на карте направления от ориентиров на себя. Все направления должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая засечка называется  обратной. Для обеспечения высокой точности при выборе ориентиров необходимо, чтобы направления, прочерченные на карте, пересекались в точке стояния под углом 30-150;

Рис.20 Определение точки стояния засечкой по трем  ориентирам.

д) по обратным дирекционным углам  (рис.21) -  измеряют компасом прямые азимуты на 2-3 ориентира, видимые на местности и опознанные на карте, и переводят их в обратные. Магнитные азимуты переводят в дирекционные углы. Построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Рис.21 Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам.

4. Сличение карты с местностью выполняют в целях уточнения положения местных предметов, изображенных на карте, и выявления местных предметов, не показанных на ней. При сличении уточняют своё местоположение.

8. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ В ДВИЖЕНИИ

1. Подготовка к ориентированию включает:

- выбор и изучение маршрута движения;

- измерение протяженности маршрута и его отдельных участков, а также азимутов, где ориентирование затруднено;

- проверку исправности компаса.

2. Ориентирование в пути:

- во время движения карту держат перед собой ориентированной, постоянно

сличают её с местностью, сверяют ориентиры на карте и местности;

- наблюдение за ориентирами должны вести все разведчики;

- при необходимости обхода встретившихся на маршруте районов пожаров,

завалов, затоплений и участков заражения местности направления движения

чаще всего выдерживают по азимутам.

9.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАРТЕ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ (ЦЕЛЕЙ)

1. Определение прямоугольных координат(рис.22 ).

При определении полных прямоугольных координат точки по оцифровке координатной линии, образующей южную сторону квадрата, в котором расположена точка, находят и записывают полное значение абсцисс Х в километрах. Затем линейкой (циркулем-измерителем, координатомером) измеряют расстояние по перпендикуляру от точки до этой координатной линии в метрах и прибавляют его к абсциссе Х.

Рис.22 Определение полных и сокращенных прямоугольных координат на карте.

После этого определяют значение координаты У  этой точки, для чего находят по северной или южной стороне рамки карты и записывают значение ординаты У вертикальной координатной линии, образующей западную сторону квадрата, в котором находится точка. К полученной ординате У прибавляют расстояние в метрах, измеренное по перпендикуляру от точки до западной координатной линии.

Рис.23  Определение географических координат точек по карте.

2. Определение географических координат (рис.23 ).

Географические координаты точки определяют от ближайших к ней параллели и меридиана, широта и долгота которых известны. Для этого соединяют прямыми линиями ближайшие к точке одноименные десятисекундные деления по широте к югу от точки и по долготе к западу от неё. Затем определяют размеры отрезков по широте и долготе от прочерченных линий до положения точки и суммируют их соответственно с широтой и долготой прочерченных линий (параллели и меридиана).

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА МЕСТНОСТИ.

Изучение и оценка местности заключается в уяснении её тактических свойств и их влияния на действия подразделения.

В боевой обстановке местность изучают:

- по топографическим картам;

- личным осмотрам во время рекогносцировки;

- по аэрофотоснимкам.

1. По топографической карте  необходимо учитывать, что она не имеет всех данных, необходимых разведчикам. На карте не отражаются сезонные изменения местности, которые могут существенно изменить её тактические свойства.

2. Личным осмотром во время рекогносцировки местность изучают детально (например, если группа выводится в тыл противника через линию фронта или государственную границу). После рекогносцировки даже небольшого участка местности легче представить особенности местных предметов и форм рельефа всего района предстоящих действий разведчиков.

3. По аэрофотоснимкам изучают обычно отдельные объекты и сравнительно небольшие участки местности. По сравнению с картой аэрофотоснимки имеют более свежие и подробные данные о местности.

10.  ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ АРМИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Знание иностранных карт является обязательным для разведчиков.

Основные принципы изображения местности во многих странах сходны. Тот, кто хорошо освоил свои карты, без особых затруднений сможет прочитать иностранную карту. Рельеф на топокартах всех стран изображается горизонталями, применяются приблизительно одинаковые цвета при изображении лесов, вод и дорог. Наибольшую трудность представляет определение координат, расстояний и чтение  условных знаков местных предметов.

Чтобы определить  точные координаты объекта на иностранной карте, необходимы прочные  навыки в переводе снятых координат объекта в нашу систему координат, умение по номенклатуре карты определять расположение листа топографической карты и переводить меры национальной длины в метрические. В этом случае можно использовать для определения координат объекта  метод сравнения. Суть этого метода заключается в следующем: рядом располагают, две карты - нашу и иностранную одной и той же местности. Ориентируясь по местным предметам и соблюдая масштаб, наносят на свою карту точку расположения объекта. И уже со своей карты снимают его координаты.

Топографические карты США и Великобритании издаются  двух типов: в метрических масштабах (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:250 000 и 1:1 000 000 ) и наци-ональных мерах - милях, ярдах и футах, что при переходе к метрическим мерам составит  1:24 000, 1:31 680, 1:4 800, 1:625 000, 1:63 360, 1:250 000, 1:633 600,

1:1 000 000 (1 миля = 1,609км ; 1 ярд = 914,4 мм; 1 фут = 304,8 мм). Зачастую на картах помещаются несколько линейных масштабов для измерения в метрической и национальной системах мер.

Высоты точек и горизонталей на картах выражаются в футах. Горизонтали проводятся в зависимости от масштаба через 5,10,20,25,40,50,100 футов и разделяются на основные (каждая пятая из которых утолщается) и дополнительные. Горизонтали не подписываются и не ориентируются по направлению скатов.

Топокарты США: На картах США особое внимание уделяется показу дорожной сети. Дороги наносятся сплошной или шашечной линией, цвет которой от ярко-красного до оранжевого. Выделяются дороги для движения тяжелого, среднего и легкого автотранспорта. Изображение дорог сопровождается надписями (номер дороги и количество полос движения),отсутствие надписи указывает на возможность движения только по двум полосам.

Почвенно-растительный покров изображается менее подробно, чем на наших картах: отсутствуют характеристики лесов, рек, пояснительные знаки.  На реках обозначаются пороги и водопады, а броды обозначаются только в малонаселенных районах. Мосты изображаются в зависимости от их конструкции, указывается их грузоподъемность в тоннах.

Отчет координат на картах США строится на тех же принципах, что и в РФ: Х идет от экватора, а У - от осевого меридиана зоны (размеры  шестиградусных зон, как и у нас, совпадают с колонками листов карты масштаба 1:1 000 000).

Счет долгот принят от Гринвича. При определении координат, как и на наших картах, используется правило «читай справа вверх», согласно которому читается сначала ось Х нужного квадрата вправо от юго-западного угла карты, а затем ось У искомого квадрата на вертикальной стороне рамки карты.

В США издаются карты на территорию ФРГ, предназначенные для использования вооруженными силами НАТО. На этих картах все пояснительные надписи на полях карты даются на трех языках: английском, немецком и французском. Здесь же помещают четыре линейных масштаба для измерения в уставных милях (1миля = 1,609 км), километрах, ярдах и морских милях (1миля = 1,853 км). Карта имеет такую же координатную сетку, как и для США. Кроме того, внутри листов показываются крестиками (+) через 10 минут  пересечения меридианов и параллелей, что облегчает определение географических координат. Рельеф и местные предметы изображаются в основном американскими условными знаками.

Военно-топографические карты США в зависимости от типа издания бывают двух видов: стандартные (издаются в 5-6 красок) и временные (издаются в походных типографиях - одноцветные).

На картах Великобритании населенные пункты изображаются подробно, выделяются крупные постройки и общественные здания. Размеры надписей зависят от числа жителей. Железные дороги показываются черным цветом. Шоссейные дороги читаются легко: для скоростного движения они наносятся красным цветом и обозначаются буквой А, для обычного движения обозначаются буквой В и наряду с другими дорогами показываются оранжевым цветом. Почвенно-растительный покров в большинстве случаев показывается без указания его характеристики, например все виды болот показываются одним знаком.

Координатная сетка на английских картах построена своеобразно и называется англичанами национальная координатная сетка. За ось Х принята сорок девятая параллель (49()  северной широты, а за ось У - меридиан 2   западной долготы. «Национальная координатная сетка» состоит из больших (500х500 км), средних (100х100км) и малых (10х10км) квадратов. Координатные линии на картах проводятся через 1 км в масштабе карты независимо от того, в каких мерах составлена карта. Чтобы координаты на территории Великобритании были положительными, их началу даны значения Х=+400 км, У = -100 км.

Топографические карты ФРГ имеют только метрические масштабы. Изображение р6ельефа на них, кроме горизонталей, сопровождается большим количеством отметок, при этом выделяются отметки командных высот. Изображение дорог, населенных пунктов, почвенно-растительного покрова и гидрографии незначительно отличается от изображения на наших картах и читается легко, хотя характеристика дается скупо. Например, на реках показывается только направление их течения.

Координатная сетка на картах ФРГ строится в пределах трехградусных зон. При этом на карте масштаба 1:50 000 сетка полностью не наносится, указываются только её выходы за картой через 2км в масштабе карты.

Для  обозначения направления магнитного меридиана на южной стороне рамки помещают шкалу, деления которой означают поправки направления в градусной мере, а на северной - точку М. Положение этой точки  рассчитано так, что соединение её с делениями на нижней шкале,  соответствующими значению поправок направления (указывается на южном поле карты), дает направление магнитного меридиана,  по которому ориентируется карта с помощью компаса.