Методические рекомендации по проведению занятий по военной топографии

Тема: “ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ НА МЕСТНОСТИ БЕЗ КАРТЫ”.

(групповое занятие в поле)

I. Цель занятия:

1. Обучить курсантов правилам измерения углов и расстояний на местности различными способами.

2. Совершенствовать практические навыки курсантов в выборе ориентиров и целеуказания на местности.

3. Формировать у курсантов точность, аккуратность и сообразительность.

II. РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ:

| СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ | ВРЕМЯ (мин) |
| --- | --- |
| Всего учебного времени Вводная часть. Учебные вопросы: 1. Измерения углов и расстояний на местности разными способами 2. Выбор ориентиров и целеуказание на местности днем и ночью. Заключительная часть. | 60 мин 5 25 25 5 |

III. УЧЕБНО - МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Офицерские линейки, карандаши, тетради, компасы, бинокли - на каждого курсанта.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПО 	ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ.

1. Методические указания по подготовке к занятию.

Перед проведением занятия необходимо произвести расчет учебного времени, который делается от начала выдвижения курсантов к месту занятий до возвращения в класс или в лагерь (при проведении занятия во время выезда), при этом учитывается время, необходимое на выдвижение, постановку задачи, отработку учебных вопросов и разбор.

Независимо от того, где проводится занятие - на известной или незнакомой местности, - рекогносцировку района занятия следует проводить обязательно.

В ходе рекогносцировки руководитель занятия уточняет содержание каждого учебного вопроса (какие приемы и действия будут отрабатываться), какие учебные места для этого использовать, какие работы необходимо провести по подготовке местности; следует выбрать ориентиры, определить до них расстояние, углы.

В целях наиболее рационального использования учебного времени в часы самоподготовки рекомендуется ознакомить курсантов с теми вопросами, которые будут отрабатываться на занятии. В этом случае удобнее использовать схемы, рисунки, макет местности. Последним этапом для курсантов в период подготовки к занятиям может стать просмотр кинофильмов по изучаемой теме.

2. Методические рекомендации по проведению занятия.

Методические рекомендации по проведению вводной части занятия.

Занятие следует начать с проверки наличия курсантов, экипировки, снаряжения, учебно-материального обеспечения. После этого необходимо объявить тему, учебные цели занятия, учебные вопросы и порядок их отработки. Вместе с тем, до объявления темы занятия, руководитель может провести опрос по предыдущей теме.

Методические рекомендации по отработке учебных вопросов.

Изучение первого учебного вопроса следует начать с рассказа о том, для чего необходимо уметь измерять углы и расстояния. Затем рассмотреть способы угломерных измерений. После пояснения необходимо показать приемы и способы производства измерений, а затем поставить задачу курсантам практически их выполнить, после чего сличить полученные ими результаты с точными данными и провести разбор действий, обратив особое внимание на методику измерений.

В такой же методической последовательности рассмотреть и способы измерений расстояний.

Отработав учебный вопрос, следует провести разбор.

Второй учебный вопрос отработать теми же методами, добавив сюда тренировку курсантов по докладу целеуказания различными способами.

Методические рекомендации по проведению заключительной части.

В заключительной части руководитель напоминает тему занятия, определяет, как достигнуты цели занятия, оценивает действия курсантов, указывает на ошибки и недостатки и как их устранить, ставит задачу на подготовку к следующим занятиям.

V. ЛИТЕРАТУРА И ПОСОБИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЮ 	ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:

1. Бубнов И.А. “Военная топография”, Воениздат, М., 1976г.

2. Псарев А.А., Коваленко А.Н. “Военная топография “, Воениздат, М. 1986 г

3. Говорухин А.М. “ Справочник по военной топографии “ Воениздат, М., 1980

4. Ванглевский В.Х. “ Сборник задач по военной топография “. МВОКУ, Мю, 	1987г

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ. УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

1. Измерение углов и расстояний на местности различными способами

Умение быстро и безошибочно ориентироваться на местности в любых условиях является одним из важнейших элементов полевой выучки каждого курсанта оперативно-боевых подразделений. Закрепленные опытом знания и навыки в ориентировании помогают более уверенно и успешно выполнять оперативно-боевые задачи в различных условиях боевой обстановки на незнакомой местности.

История приводит немало примеров ошибочного определения командирами своего или неприятельского местоположения, слабого знакомства с местностью и картой, неточной прокладкой курсов, неверных целеуказаний.

При ориентировании и целеуказании на местности, выполнении различных задач в разведке, при наблюдении за районом проведения операции, при подготовке данных для стрельбы и т.д. возникает необходимость быстро определять направления

(углы) и расстояния до ориентиров, местных предметов, целей и др. объектов.

Рассмотрим различные способы измерения углов, а также расстояний до местных предметов.

Измерения углов на местности можно выполнять следующими способами:

- приближенным (глазомерным) определением угла, т.е. сопоставлением измеряемого угла с известным (чаще всего прямым) ;

- полевым биноклем; цена деления угломерной сетки бинокля равна № 0-05, большого - 0-10ю Деление угломера (тысячная 0-01) - центральный угол, стягиваемый дугой, равной 1/60000 частью длины окружности. Длина дуги в одно деление угломера равна примерно 1/ 1000 радиуса, отсюда название - “тысячная”.

Деление угломера в градусную меру и обратно можно перевести следующими соотношениями

1.	 0-01 = 360 = 21600 3,6

2.	 6000 6000

3. 	1-00 = 3,6 х 100 = 360=6

4. 	1 = 0-17

- с помощью линейки с миллиметровыми делениями.

Для получения угла в тысячных линейку необходимо держать перед собой на удалении 50 см от глаз и, совместив один штрих линейки с одним предметом, отсчитать кол-во миллиметровых делений до второго предмета. Полученное число умножить на 0-02 и получают величину угла в тысячных;

- измерение углов подручными средствами (с известными линейными

размерами).

Угловые величины некоторых предметов на расстоянии 50 см от глаз наблюдателя приведены в таблице.

| Предметы | Размер в тысячных |
| --- | --- |
| Карандаш простой (диаметр) | 0-15 |
| Пуля автомата (диаметр) | 0-15 |
| Спичечная коробка (длина) | 1-00 |
| ю........... (высота) | 0-30 |
| Монета 5 коп. (диаметр) | 0-50 |
| ........... 3 коп. или 20 коп. (диаметр) | 0-45 |
| ,,,,,,,,,,, 15 коп. (диаметр) | 0-40 |
| ,,,,,,,,,,, 2 или 10 коп. (диаметр) | 0-35 |
| ,,,,,,,,,,, 1 коп. (диаметр) | 0-30 |

С помощью компаса. Визирное приспособление компаса предварительно совмещают с начальным штрихом лимба, а затем визируют по направлению левой стороны измеряемого угла и, не меняя положения компаса, против направления правой стороны угла снимают отсчет по лимбу (в градусах или в делениях угломера);

- с помощью башенного угломера. Поворачивая башню БМП, БТР последовательно наводят прицел сначала на правый, а затем на левый предмет, совмещая при этом перекрестие с точкой наблюдаемого предмета. При каждом наведении снимают отсчет с основной отсчетной шкалы. Разность отсчетов и будет являться величиной угла;

-артиллерийской буссолью над точкой местности. Выводят пузырек уровня на середину и трубку последовательно наводят сначала на правый, потом на левый предмет, точно совмещая вертикальную нить перекрестия сетки с точкой наблюдаемого предмета. При каждом наведении снимают отсчет по буссольному кольцу и барабану. Величина угла получается как разность отсчетов: отсчет на правый предмет минус отсчет на левый предмет.

Измерения расстояний до наблюдаемых объектов могут выполняться следующими способами:

- глазомерно, т.е сравнением определяемого расстояния заранее известным или замеченным в памяти (например, с расстоянием до ориентира или отрезками

(100, 200, 500 м). Точность глазомера зависит от опытности наблюдателя, условий наблюдения и величины определяемого расстояния (до 1 км ошибка достигается 10-15 %);

- определение дальности по слышимости звука применяется в условиях плохой видимости, преимущественно ночью. Примерные дальности слышимости отдельных звуков при нормальном слухе и благоприятных условиях погоды приводятся в таблице:

| Источник шума | Дальность слышимости, м |
| --- | --- |
| Шаги человека | 40 |
| Треск сломанной ветки | 80 |
| Негромкий разговор, заряжение оружия | 100 |
| Рубка или пилка леса (стук топора) | 300 |
| Падение срубленных деревьев | 600 |
| Движение автомобиля по шоссе | 800 |
| Движение танка по грунтовой дороге | 2000 |
| Гудки автомобилей, одиночные выстрелы из автомата | 200-3000 |

- определение дальности по звуку и вспышке. Определяют время от момента восприятия звука и вычисляют дальность по формуле:

Д= 330 х t, где Д - расстояние до места вспышки (в м);

t - время от момента вспышки до момента восприятия звука

(в сек);

- по линейному размеру и угловой величине наблюдаемого предмета, по формуле :

Д = 1000х В

У , где Д - определяемое расстояние ;

В - известная величина предмета или известное 						 расстояние между предметами;

У - наблюдаемая угловая величина предмета.

Угловая величина предмета измеряется биноклем, линейкой с миллиметровыми делениями или каким -либо подручным предметом, угловые размеры которого известны.

- По спидометру расстояние определяют как разность отсчетов на конечном и исходном пунктах;

- промером шагами. Расстояние измеряются парами шагов;

- определение ширины реки (оврага и других препятствий) построением равнобедренного прямоугольного треугольника.

2. Выбор ориентиров и целеуказание на местности.

Местные предметы и формы рельефа, относительно которых определяют свое местоположение, положение объектов и целей и указывают направление движения, называются ориентирами. Они выделяются обычно формой, окраской и легко опознаются при обзоре окружающей местности.

Ориентиры подразделяются на площадные, линейные и точечные.

К площадным ориентирам относятся населенные пункты, отдельные массивы леса, рощи, озера, болота и другие объекты, занимающие большие площади. Такие ориентиры легко опознаются и запоминаются при изучении местности.

Линейные ориентиры - это местные предметы и формы рельефа, имеющие большую протяженность при сравнительно небольшой ширине, например, дороги, реки, каналы, линии электропередачи, узкие лощины и т.п. Они используются, как правило, для выдерживания направления движения.

К точечным ориентирам относятся постройки башенного типа, трубы заводов и фабрик, ретрансляторы, мосты, путепроводы, перекрестки дорог, ямы, карьеры и другие местные предметы и формы рельефа, занимающие небольшую площадь. Такие ориентиры используют обычно для точного определения своего местоположения на местности, положения целей, указания секторов (полос) огня и наблюдения.

Обеспечение надежного ориентирования курсантов и подразделения на местности во многом зависит от правильного выбора ориентиров. При выдерживании направления движения днем выбирают ориентиры, которые могут быть легко опознаны еще при подходе к ним, например, отдельные рощи и деревья, постройки башенного типа, то есть в основном точечные ориентиры. При ограниченной видимости используют в основном линейные ориентиры для выдерживания направления движения.

Зимой снежные заносы сглаживают складки рельефа и делают их малозаметными издали. В этих условиях следует выбирать наиболее заметные местные предметы темной окраски, так как они лучше просматриваются на фоне снежного покрова.

При выборе ориентира следует учитывать и такую особенность. В движении при обзоре местности с разных точек ее вид, а следовательно, и вид ориентиров, их взаимное расположение резко меняются. Особенно это характерно для горной местности. Отдельные формы рельефа и местные предметы, назначенные в качестве ориентиров, могут теряться из виду при движении по горным дорогам. Таким образом, при выборе ориентиров необходимо всегда учитывать условия, в которых подразделение будет действовать на местности.

В боевой обстановке, наряду с определением своего местоположения и направления движения, ориентиры используют для целеуказания, управления подразделениями и огнем. Они назначаются старшим начальником. В необходимых случаях командиры подразделений выбирают дополнительные ориентиры.

В качестве ориентиров следует выбирать наиболее устойчивые местные предметы и формы рельефа, например, высоты, насыпи, развилки дорог, которые могут сохраниться в районе проведения операции.

Ориентиры выбирают по возможности равномерно по фронту и в глубину, чтобы обеспечить быстрое и точное указание местоположения цели. Выбранные ориентиры нумеруют справа налево и по рубежам от себя в сторону противника. Каждому ориентиру для удобства запоминания дают условное наименование, соответствующее его внешним отличительным признаком, например: высота “ Плоская”, роща “ Длинная “, “ желтый обрыв “ю Номера и наименования ориентиров, назначенным старшим начальником, не изменяются.

По ориентирам командир подразделения ставит задачу подчиненным.

Например: “ Наблюдатель в секторе справа, ориентир второй - высота “ Плоская “, слева ориентир пятый - сломанное дерево; или “ Сектор огня” : справа ориентир третий - “Желтый обрыв “, слева ориентир первый - роща “ Длинная “.

Умение быстро и правильно указывать цели, ориентиры и другие объекты на местности имеет важное значение для управления подразделением огнем. Целеуказание может производиться как непосредственно на местности, так и по карте или аэрофотоснимку.

Положение целей на местности указывают в строго установленном порядке, кратко, ясно и точно. Передающий и принимающий целеуказание должен иметь общие ориентиры и твердо знать их расположение, иметь единое кодирование объектов местности.

Целеуказание на местности выполняют различными способами.

Ц е л е у к а з а н и е о т о р и е н т и р а - наиболее распространенный способ. Вначале называют ближайший к цели ориентир, затем величину угла между направлением на ориентир и направлением на цель в тысячных и удаление цели от ориентира в метрах.

Например: “ Ориентир второй, вправо сорок, дальше двести, у отдельного куста – пулемет. Если передающий и принимающий цель имеют приборы наблюдения, то вместо удаления цели от ориентира в метрах можно указывать вертикальный угол между ориентиром и целью в тысячных. Например: “Ориентир пятый, влево тридцать, ниже десять - расчет пулемета”. Малозаметные цели указывают последовательно - сперва называют хорошо заметный предмет, а затем от этого предмета цель: “Ориентир третий, влево двадцать - сломанное дерево, дальше двести - отдельный куст, правее -наблюдатель”.

П о  а з и м у т у  и  д а л ь н о с т и  д о  ц е л и.

Азимут направления на цель определяют с помощью компаса в градусах, а дальность до нее с помощью прибора наблюдения или глазомерно в метрах. Получив эти данные, передают их. Например: “Азимут тридцать пять, дальность шестьсот - гранатометчик“. Этот способ используют чаще всего на местности, где мало ориентиров.

О т  н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я. Указывают расстояние в метрах в начале по направлению движения, а затем от направления движения до цели:“ Прямо восемьсот, вправо триста - огнеметчик”.

Н а в е д е н и е  о р у ж и я  н а  ц е л ь. Способ применяют, когда дающий и принимающий целеуказание находится рядом. В этом случае оружие направляют на цель и указывают наименование цели и дальность до нее в метрах, например:

“ Снайпер- двести”

Т р а с с и р у ю щ и м и  пул я м и   и   с и г н а л ь н ы м и  р а к е т а м и. При указании целей этим способом заранее устанавливают порядок и длину очередей (цвет ракет), а для приема целеуказания назначают наблюдателей, которые докладывают с появлении сигналов.